# ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Челно-Вершины учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Челно-Вершинский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Челно-Вершинский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Челно-Вершинский и сельского поселения Челно-Вершины.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Челно-Вершинский, бюджета сельского поселения Челно-Вершины;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Челно-Вершины объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

Схема территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от _____№ ____;

предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании сельского поселения Челно-Вершины;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:25 000);

карту функциональных зон сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:25 000);

карту функциональных зон сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:10 000);

карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области включает:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Челно-Вершинский, объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины включают:

карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:5 000);

карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:10 000);

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:5 000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Челно-Вершины полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Челно-Вершины и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Челно-Вершины.

1.10. Виды объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

1.11. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления сельского поселения Челно-Вершины, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Челно-Вершины об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины на основании документации по планировке территории.

1.12. Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Челно-Вершины,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения Челно-Вершины, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения  Челно-Вершины, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Челно-Вершины, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Челно-Вершины, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.14. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.15. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины I - III класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.

1.16. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Челно-Вершинский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.17. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский                                 Самарской области, их основные характеристики и местоположение

#### 2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Спортивные площадки | село Челно-Вершины, ул. Юбилейная | строительство | 2033 |  | 0,32 | хоккейная коробка (летом универсальная игровая площадка) 0,18 га | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Спортивные площадки | село Челно-Вершины, ул. Солнечная | строительство | 2033 |  | 0,54 | футбольное поле площадью 60х90 кв.м |  |
| 3. | Спортивные площадки | село Челно-Вершины, площадка № 2 | строительство | 2033 |  | 0,42 | площадка (30х60 кв.м), 3 теннисных корта (20х40 кв.м) |  |
| 4. | Спортивные площадки | село Заиткино, площадка № 4 | строительство | 2033 |  |  | хоккейная площадка площадью 0,18 га |  |
| 5. | Культурно-спортивный комплекс | село Челно-Вершины, площадка № 2 | строительство | 2033 |  | 0,1 | универсальный зал площадью 12х24 кв.м |  |
| 6. | Спортивный комплекс | село Челно-Вершины, ул. Почтовая, 17а | строительство | 2033 | - | 0,4335 | игровое поле площадью 18х36 кв.м, зал площадью 12х12 кв.м, бассейн площадью зеркала воды 32х25 кв.м |  |
| 7. | Спортивная зона у стадиона «Орбита» | село Челно-Вершины, к югу от ул. Почтовая, | реконструкция | 2033 |  | 1,9966 | трибуны вместимостью до 100 мест, спортивная площадка | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 100 м |
| 8. | Спортивная зона у ипподрома | село Челно-Вершины, к югу от ул. Промышленная, | реконструкция | 2033 |  | 39,1409 | трибуны вместимостью до 500 мест, спортивная площадка | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 300 м |

#### 2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Районный дом культуры «Орфей» | село Челно-Вершины, ул. Почтовая,15 | реконструкция | 2033 | - | - | 600 мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей                                                         и организации обустройства мест массового отдыха населения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Объект отдыха и туризма | село Челно-Вершины, в том числе: | реконструкция | 2033 |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | ул. Почтовая |  |  |  | 1,9494 | парк |  |
|  |  | у пруда на реке Челнинка |  |  |  | 1 | зона отдыха |  |
|  |  | ул. Почтовая |  |  |  | 0,2426 | сквер |  |
|  |  | между ул. Почтовая и ул. Проломная |  |  |  | 1,0879 | сквер |  |
|  |  | между ул. Солнечная и ул. Степная | строительство |  |  | 0,7275 | сквер |  |
|  |  | ул. Тополиная |  |  |  | 0,6521 | сквер |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  |  | 4,8311 | парк с прудом |  |
| 2. | Зона спортивного отдыха | село Челно-Вершины, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Юбилейная |  |  |  | 1,7155 | включает спортивную площадку |  |
|  |  | к северу от площадки № 3 по ул. Солнечная |  |  |  | 1,7089 | включает спортивные площадки площадью 0,54 га |  |
|  |  | к югу от площадки № 3 по ул. Солнечная |  |  |  | 2,2457 | включает спортивные площадки площадью 0,42 га |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  |  | 2,449 | включает спортивные площадки площадью 0,42 га |  |
| 3. | Сквер с прудом | село Заиткино, ул. Зеленая, ул. Выхитова | строительство | 2033 | - | 1,359 | - |  |
| 4. | Зона спортивного отдыха | село Заиткино, площадка № 4 | строительство | 2033 |  | 0,8214 | включает хоккейную коробку площадью 0,18 га |  |

#### 2.4. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения                                                                            жителей поселения услугами бытового обслуживания

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Предприятие коммунально-бытового обслуживания | село Челно-Вершины, Площадка №2 | строительство | 2033 |  | 0,2 | прачечная на 450 кг белья в смену, баня на 35 мест, химчистка | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 100 м |

#### 2.5. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Водопроводные сети | село Челно-Вершины, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов |
|  |  | улица Майская |  |  | 1,372 |  |  |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 1,53 |  |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 2,466 |  |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 0,35 |  |  |
| 2. | Водопроводные сети | село Заиткино, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | улица Пролетарская |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 1,247 |  |  |

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере водоотведения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Канализационные очистные сооружения | село Челно-Вершины на западе за границей села | реконструкция | 2033 | - |  | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м |
| 2. | Сети канализации | село Челно-Вершины, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 1,307 | Кб |  |
|  |  | ул. Аэродромная, ул. Старшинова, ул.Октябрьская, ул.Почтовая, проезд №7, проезд № 8, проезд № 9 |  |  | 4,486 | НК – 1,601 Кб - 2,885 |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 2,090 | Кб |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 1,263 | Кб |  |
| 3. | Сети канализации | село Заиткино, площадка № 4 | строительство | 2033 | 1,263 | Кб |  |
| 4. | Канализационные насосные станции | село Челно-Вершины, ул. Октябрьская | реконструкция | 2033 |  | производительность 90 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м |
| 5. | Канализационные насосные станции | село Заиткино, площадка № 4 | строительство | 2033 |  |  |  |

#### 2.7. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Газопровод низкого давления | село Челно-Вершины, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 1,3 |  |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 2,24 |  |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 0,86 |  |  |
|  |  | ул. Майская |  |  | 0,65 |  |  |
| 2. | Газопровод высокого давления | село Челно-Вершины, площадка № 3 | строительство | 2033 | 0,17 |  |  |
| 3. | Газопровод низкого давления | село Заиткино, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 0,7 |  |  |
|  |  | ул. Пролетарская, ул. Северная |  |  | 0,51 |  |  |
| 4. | Газопровод высокого давления | село Заиткино, площадка № 4 | строительство | 2033 | 0,01 |  |  |
| 5. | Газопровод низкого давления | поселок Трехозерный, ул. Трехозерная | строительство | 2033 | 0,5 |  |  |
| 6. | Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) | село Заиткино, площадка № 4 | строительство | 2033 | - | производительность до 20 куб.м/час | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта |
| 7. | Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) | село Челно-Вершины, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |
|  |  | площадка № 1 |  |  |  | производительность до 130 куб.м/час |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  |  | производительность до 550 куб.м/час |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  |  | производительность до 50 куб.м/час |  |

#### 2.8. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Комплектные трансформаторные подстанции | село Челно-Вершины, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. |
|  |  | площадка № 1 |  |  |  | ТП-10/04 кВ, мощность – 1х100кВА |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  |  | 2 шт., ТП-10/04 кВ, мощность – 1х250кВА |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  |  | ТП-10/04 кВ, мощность – 1х63кВА |  |
|  |  | ул. Железнодорожная |  |  |  | ТП-10/04 кВ, мощность – 1х400кВА |  |
| 2. | Воздушные линии электропередачи | село Челно-Вершины, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 0,3 | напряжение – 10 кВ |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 0,3 | напряжение – 10 кВ |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 0,1 | напряжение – 10 кВ |  |
|  |  | ул. Железнодорожная |  |  | 0,1 | напряжение – 10 кВ |  |

#### 2.9. Объекты местного значения в сфере обеспечения жителей поселения услугами связи

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Шкафы распределительные | село Челно-Вершины, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  |  | тип – ШР-300 |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  |  | тип – ЯКГ-20 |  |
| 2. | Ящик кабельный | село Заиткино, площадка № 4 | строительство | 2033 |  | тип – ЯКГ-20 |  |
| 3. | Кабель связи | село Челно-Вершины, ул. Почтовая, ул. Центральная, ул. №3, ул. Цветочная, ул. Старшинова, ул. Солнечная, ул. №8 | строительство | 2033 | 7,5 |  |  |

#### 2.10. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Челно-Вершины, в том числе: | реконструкция | 2033 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | ул. Советская |  |  | 0,47 | главная |  |
|  |  | ул. Советская |  |  | 0,620 | второстепенная |  |
|  |  | пер. Советский |  |  | 0,14 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Гагарина |  |  | 0,25 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Гагарина_1 |  |  | 0,25 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Полевая |  |  | 1,230 | основная |  |
|  |  | ул. Октябрьская |  |  | 1,200 | основная |  |
|  |  | ул. Колхозная |  |  | 0,58 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Коммунистическая |  |  | 1,370 | основная |  |
|  |  | ул. Комсомольская |  |  | 0,6 | основная |  |
|  |  | пер. Комсомольский |  |  | 0,285 | второстепенная |  |
|  |  | пер.Комсомольский_1 |  |  | 0,29 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Новая |  |  | 1,400 | основная |  |
|  |  | ул. Инкубаторная |  |  | 0,680 | основная |  |
|  |  | ул. Инкубаторная |  |  | 0,350 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Коммунальная |  |  | 0,600 | основная |  |
|  |  | ул. Шоссейная |  |  | 1,300 | основная |  |
|  |  | ул.Шоссейная |  |  | 0,180 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Набережная |  |  | 0,805 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Проломная |  |  | 0,660 | основная |  |
|  |  | ул. Железнодорожная |  |  | 0,95 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Приовражная |  |  | 0,700 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Мичурина |  |  | 0,35 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Вокзальная |  |  | 0,25 | основная |  |
|  |  | пер. Специалистов |  |  | 0,25 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Кооперативная |  |  | 0,575 | основная |  |
|  |  | ул. Кооперативная |  |  | 0,2 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Первомайская |  |  | 0,770 | основная |  |
|  |  | ул. Заводская |  |  | 0,315 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Механическая |  |  | 0,20 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Рабочая |  |  | 0,3 | второстепенная |  |
|  |  | ул. 40 лет Октября |  |  | 0,590 | основная |  |
|  |  | ул. 40 лет Октября_1 |  |  | 0,240 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Элеваторная |  |  | 0,410 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Майская |  |  | 0,55 | основная |  |
|  |  | ул. Луговая |  |  | 0,77 | второстепенная |  |
|  |  | ул. мкр. Строителей |  |  | 0,280 | основная |  |
|  |  | пер. Солнечный |  |  | 0,35 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Степная |  |  | 0,35 | второстепенная |  |
|  |  | Пер. Степной |  |  | 0,15 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Дружбы |  |  | 0,72 | основная |  |
|  |  | ул. Надежды |  |  | 0,330 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Толстого |  |  | 0,530 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Пушкина |  |  | 0,340 | второстепенная |  |
|  |  | ул.Дачная |  |  | 0,710 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Тополиная |  |  | 0,470 | основная |  |
|  |  | ул. Тополиная_1 |  |  | 0,225 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Мира |  |  | 1,140 | основная |  |
|  |  | ул. Южная |  |  | 0,475 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Горького |  |  | 0,425 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Юбилейная |  |  | 0,730 | второстепенная |  |
|  |  | ул. 1 микрорайон |  |  | 0,32 | второстепенная |  |
|  |  | ул. 2 микрорайон |  |  | 0,39 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Молодежная |  |  | 0,45 | второстепенная |  |
|  |  | Проезд №6 (проезд от ул. Советская до ул. Шоссейная) |  |  | 1,3 | второстепенная |  |
|  |  | Проезд №7(проезд через плотину от ул. Октябрьская до ул. Инкубаторная) |  |  | 0,88 | проезд |  |
|  |  | п. Трёхозёрный |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Трехозерная |  |  | 0,610 | основная |  |
|  |  | д. Солдатские Челны |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Солдат-Челнинская |  |  | 1,895 | основная |  |
|  |  | с. Заиткино |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. М. Джалиля |  |  | 0,760 | основная |  |
|  |  | ул. Вахитова |  |  | 0,620 | основная |  |
|  |  | ул. Садовая |  |  | 0,22 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Зеленая |  |  | 0,66 | основная |  |
|  |  | ул. Победы |  |  | 0,3 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Целинная |  |  | 0,5 | основная |  |
|  |  | ул. Аэродромная |  |  | 0,58 | основная |  |
|  |  | ул. Пролетарская |  |  | 0,602 | основная |  |
|  |  | ул. Озерная |  |  | 0,903 | основная |  |
|  |  | ул. Северная |  |  | 0,340 | второстепенная |  |
| 2. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | с. Челно-Вершины | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | продолжение Майская |  |  | 0,275 | основная |  |
|  |  | ул. Дорожная |  |  | 0,51 | второстепенная |  |
|  |  | Проезд №4 (вдоль западной границы н.п.) |  |  | 3,06 | проезд |  |
|  |  | Проезд №8 (проезд от ул. Железнодорожная до ул. Почтовая, от план. Спорткомплекса) |  |  | 0,46 | проезд |  |
|  |  | с. Челно-Вершины, Площадка №1, Площадка №2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Демократическая |  |  | 1,211 | главная |  |
|  |  | ул. Цветочная |  |  | 1,172 | основная |  |
|  |  | ул. Граничная |  |  | 1,218 | основная |  |
|  |  | Улица №1 |  |  | 1,210 | главная |  |
|  |  | Улица №2 |  |  | 0,875 | второстепенная |  |
|  |  | Улица №3 |  |  | 0,695 | второстепенная |  |
|  |  | Улица №4 |  |  | 0,573 | второстепенная |  |
|  |  | Улица №5 |  |  | 0,740 | второстепенная |  |
|  |  | Улица №6 |  |  | 0,385 | второстепенная-основная |  |
|  |  | Проезд №1 |  |  | 0,350 | проезд |  |
|  |  | Проезд №2 |  |  | 0,960 | проезд |  |
|  |  | Проезд №3 |  |  | 1,560 | проезд |  |
|  |  | с. Челно-Вершины, Площадка №3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Улица №10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Улица №11 |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Заиткино |  |  |  |  |  |
|  |  | Проезд №5 (проезд от продолж. Ул. Шоссейная к посёлку Трёхозёрный) |  |  | 0,780 | проезд |  |
|  |  | Проезд №9 (проезд паралл. Ул. Зелёная, у Площадки №4) |  |  | 0,375 | проезд |  |
|  |  | с. Заиткино, Площадка №4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Улица №7 |  |  | 0,330 | второстепенная |  |
|  |  | Улица №8 |  |  | 0,300 | второстепенная |  |
|  |  | Улица №9 |  |  | 0,330 | второстепенная |  |

#### 2.11. Объекты местного значения в сфере защиты населения и территории поселения                                                                от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Плотина | село Челно-Вершины, проезд № 7, на реке Челнинка | строительство | 2033 | протяжённость ориентир. 150 м | плотина | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.12. Объекты местного значения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности                                                   в границах населенных пунктов

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Пожарный пирс | село Челно-Вершины, проезд № 7, на реке Челнинка | строительство | 2033 |  | 0,8 | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Челно-Вершинский, объектах местного значения сельского поселения Челно-Вершины, за исключением линейных объектов

| Описание и параметры функциональных зон |
| --- |
| Вид зоны (подзоны) | Тип застройки | Площадь, га | Максимальная этажность застройки | Максимальный размер санитарно-защитной зоны расположенных или планируемых к расположению в зоне объектов (метров) (устанавливается только для производственных, сельскохозяйственных зон и зон специального назначения) |
| Жилая зона (Ж), включающая подзоны: |
| Ж |  | 558,7921 | 3 | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - дошкольное образовательное учреждение «Зорька» в селе Челно-Вершины, ул. Советская, 7А (реконструкция); - дошкольное образовательное учреждение «Колобок» в селе Челно-Вершины, микрорайон Строителей, 2А (реконструкция); - дошкольное образовательное учреждение «Солнышко» в селе Челно-Вершины, I микрорайон, 11А (реконструкция); - дошкольное образовательное учреждение «Ромашка» в селе Челно-Вершины, III микрорайон? 2А (реконструкция); - дошкольное образовательное учреждение в селе Челно-Вершины, Площадка №2, 25 мест, площадь участка 0,2 га; - дошкольное образовательное учреждение в селе Заиткино, Площадка №4, 25 мест, площадь участка 0,2 га; - общеобразовательное учреждение в селе Челно-Вершины, ул. Почтовая, 10 (реконструкция); - фельдшерско-акушерский пункт в селе Заиткино, ул. Зеленая. объекты местного значения сельского поселения: - канализационные насосные станции в селе Челно-Вершины, ул. Октябрьская (реконструкция); - шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Заиткино, площадка № 4; - комплектные трансформаторные подстанции в селе Челно-Вершины, площадка № 1; - комплектные трансформаторные подстанции в селе Челно-Вершины, площадка № 2; - комплектные трансформаторные подстанции в селе Челно-Вершины, площадка № 3; - шкафы распределительные в селе Челно-Вершины, площадка № 2; - шкафы распределительные в селе Челно-Вершины, площадка № 3; - ящик кабельный в селе Заиткино, площадка № 4. |
| Развитие жилой зоны в селе Челно-Вершины планируется на следующих площадках: 1) на свободных территориях в границах населенного пункта до 2023 года: - на площадке № 1 общей площадью территории – 11 га (планируется размещение 50 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 7500 кв.м, расчётная численность населения – 150 человек); 2) на свободных территориях в границах населенного пункта до 2033 года: - на площадке № 2 общей площадью территории – 27,6991 га (планируется размещение 120 одноквартирных жилых дома, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 18000 кв.м, расчётная численность населения – 360 человек); 3) на свободных территориях в границах населенного пункта до ____ года: - на площадке № 3 общей площадью территории – 7,3442 га (планируется размещение 17 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2550 кв.м, расчётная численность населения – 51 человек); 4) за счет уплотнения существующей застройки до ____ года: - продолжение застройки по ул. Майская в южном направлении общей площадью территории – 5,7927 га (планируется размещение 16 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2400 кв.м, расчётная численность населения – 48 человека). Развитие жилой зоны в селе Заиткино до 2033 года планируется на следующих площадках: 1) на свободных территориях в границах населенного пункта: - на площадке № 4 общей площадью территории – 5,7829 га (планируется размещение 7 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1050 кв.м, расчётная численность населения – 21 человек); 2) за счет уплотнения существующей застройки: - продолжение застройки по ул. Пролетарская и ул. Северная в восточном направлении общей площадью территории – 2,7578 га (планируется размещение 16 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2400 кв.м, расчётная численность населения – 48 человека). Развитие жилой зоны в поселке Трехозерный до 2033 года планируется на следующих площадках: за счет уплотнения существующей застройки: - продолжение застройки по ул. Трехозерная в западном направлении общей площадью территории – 2,1041 га (планируется размещение 10 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1500 кв.м, расчётная численность населения – 30 человека). |
| Общественно-деловая зона (О), включающая подзоны: |
| O |  | 37,169 | 4 | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - дом культуры «Орфей» в селе Челно-Вершины, ул. Почтовая,15 (реконструкция); объекты местного значения сельского поселения: - культурно-спортивный комплекс в селе Челно-Вершины, площадка № 2; - комплектные трансформаторные подстанции в селе Челно-Вершины, площадка № 2. |
| Зона рекреационного назначения (Р), включающая подзоны: |
| Р |  | 128,4057 | - | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - спортивный комплекс в селе Челно-Вершины, ул. Почтовая, 17а; объекты местного значения сельского поселения: - спортивные площадки в селе Челно-Вершины, ул. Юбилейная; - спортивные площадки в селе Заиткино, площадка № 4; - спортивные площадки в селе Челно-Вершины, ул. Солнечная; - спортивные площадки в селе Челно-Вершины, площадка № 2; - спортивная зона у стадиона «Орбита» в селе Челно-Вершины, к югу от ул. Почтовая, (реконструкция); - спортивная зона у ипподрома в селе Челно-Вершины, к югу от ул. Промышленная, (реконструкция); - объект отдыха и туризма в селе Челно-Вершины, ул. Почтовая (реконструкция); - объект отдыха и туризма в селе Челно-Вершины, у пруда на реке Челнинка (реконструкция); - объект отдыха и туризма в селе Челно-Вершины, ул. Почтовая (реконструкция); - объект отдыха и туризма в селе Челно-Вершины, между ул. Почтовая и ул. Проломная (реконструкция); - объект отдыха и туризма в селе Челно-Вершины, между ул. Солнечная и ул. Степная; - объект отдыха и туризма в селе Челно-Вершины, ул. Тополиная; - объект отдыха и туризма в селе Челно-Вершины, площадка № 2; - зона спортивного отдыха в селе Челно-Вершины, ул. Юбилейная; - зона спортивного отдыха в селе Челно-Вершины, к северу от площадки № 3 по ул. Солнечная; - зона спортивного отдыха в селе Челно-Вершины, к югу от площадки № 3 по ул. Солнечная; - зона спортивного отдыха в селе Челно-Вершины, площадка № 2; - сквер с прудом в селе Заиткино, ул. Зеленая, ул. Выхитова; - зона спортивного отдыха в селе Заиткино, площадка № 4; - канализационные насосные станции в селе Заиткино, площадка № 4; - комплектные трансформаторные подстанции в селе Челно-Вершины, ул. Железнодорожная; - шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Челно-Вершины, площадка № 1; - шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Челно-Вершины, площадка № 2; - шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Челно-Вершины, площадка № 3; - пожарный пирс село Челно-Вершины, проезд № 7, на реке Челнинка. |
| Зона сельскохозяйственного использования (Сх), включающая подзоны: |
| Сх1 | сельхозугодья | 5227,9041 |  |  |
| Сх2-0 | объекты сельскохозяйственного назначения, дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 69,407 | 2 |  |
| Сх2-4 | объекты сельскохозяйственного назначения | 29,7456 | 2 | 100 |
| Сх2-5 | объекты сельскохозяйственного назначения | 8,0364 | 2 | 50 |
| Зона производственного использования (П), включающая подзоны: |
| П1-0 | производственная и коммунально-складская зона | 23,3066 | 3 |  |
| П1-2 | производственная и коммунально-складская зона | 6,3861 | 3 | 500 |
| П1-3 | производственная и коммунально-складская зона | 12,7387 | 3 | 300 |
| П1-4 | производственная и коммунально-складская зона | 48,4356 | 3 | 100 |
| П2 | коммунально-складская зона | 17,4624 | 3 |  |
|  | объекты регионального значения: - пожарное депо на 2 машино-выезда в селе Челно-Вершины, ул. Шоссейная; - предприятие коммунально-бытового обслуживания в селе Челно-Вершины, Площадка №2; |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ), включающая подзоны: |
| ИТ |  | 270,8564 | 2 |  |
|  | объекты регионального значения: - взлетно-посадочная полоса на юге за границей села Челно-Вершины. объекты местного значения сельского поселения: - канализационные очистные сооружения в селе Челно-Вершины на западе за границей села (реконструкция). |
| Зона специального назначения (Сп), включающая подзоны: |
| Сп1 | кладбища | 9,2142 |  | 50 |
| Сп4 | полигоны ТБО, санкционированные свалки, объекты размещения промышленных отходов | 6,0218 |  | 500 |
|  | объекты местного значения муниципального района: - полигон ТБО в 500 метрах севернее поселка Трехозерный. |